# 第一章  招标公告

邵东市水东江镇高塘村至杨桥镇书院村农村公路工程（项目名称）  /   标段施工招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目 邵东市水东江镇高塘村至杨桥镇书院村农村公路工程 （项目名称）已由 邵东市发展和改革局 （项目审批、核准或备案机关名称）以关于核准邵东市水东江镇高塘村至杨桥镇书院村农村公路工程招标方式和组织形式的批复邵发改审〔2021〕115号文（批文名称及编号）批准建设，施工图设计已由邵东市交通运输局（批准机关名称）以关于核准邵东市水东江镇高塘村至杨桥镇书院村农村公路工程施工图设计的批复邵交建〔2021〕7号文（批文名称及编号）批准，项目业主为邵东市聚泰恒通交通建设投资有限公司 ，建设资金来自 市财政资金 （资金来源），出资比例为 100%，招标人为 邵东市聚泰恒通交通建设投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：湖南省 邵东市。

2.2 项目建设规模及招标范围：项目起点位于水东江镇高塘村，即Y011小桥线交汇处，终点位于杨桥高铁站广场，与站前路相交，沿线经过的主要控制点为K0+850-K2+204 ；主线全长 1.354  公里（其中沿高塘村村道650米（KO+850-K1+500）布线升级改造，沿高塘村改线700米（K1+500-K2+200）连接高铁站站前广场），按三级公路标准、设计速度 40公里/小时建设，路基宽 7 米，路面为 沥青混凝土路面 ，宽 6 米，桥涵设计荷载为公路 /  （Ⅰ或Ⅱ）级。现对该项目K0+850-K2+204（桩号范围）的路基、路面、桥梁、涵洞、交叉、交通安全设施、绿化及环境保护设施工程施工进行公开招标。

本次招标工程共分为   1   个标段。其类别划分、工程内容等见下表。

| 工程类别 | 招标工程类别 | 标段号 | 桩号 | 长度 （Km） | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路工程 | 路基、路面工程、桥梁、涵洞、交通安全设施、绿化及环境保护设施 | / | K0+850-K2+204 | 1.354 | 主要工程数量有 ：土石方4.9591万方，路面8.124万平方米，绿植护坡12572.0㎡，标志牌16块，标线707.5㎡。 |

本项目计划总工期 6 个月，其中本次招标工程计划工期为： 180天  。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备公路工程施工总承包三级及以上资质、企业近5年内（2016年07月5日起至投标截止日的类似工程交工日期为准）具有1个单项合同不低于1600万元的道路改扩建项目建设工程三级公路，里程不低于1.625公里，且同时具有路基工程、路面工程、交通安全设施或安全生命防护工程、标志牌和绿化工程等内容的业绩，查验以全国公路建设市场信用信息管理系统网站发布的信息为准，施工业绩需提供在全国公路建设市场信用信息管理系统发布的业绩信息截图（加盖投标人公章），否则业绩不予认定；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 每个投标人可在本次招标中对 / 个标段投标，被湖南省交通运输厅评为AA级的投标人，可在本次招标中给予增加1个标段投标的奖励，奖励后的可投标段数不得超过本次招标工程类别的标段总数。每个投标人允许中  / 个标。被湖南省交通运输厅评为C级的投标人，减少1个标段中标的机会（项目招标仅1个标段的除外）。对投标人信用等级的认定条件为：湖南省交通运输厅最新年度发布的信用等级。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参与同一招标工程类别投标的标段总数量（含奖励增加数量）不得超过该招标工程类别的标段总数，否则，相关投标均无效。

3.5 招标人不接受被湖南省交通运输厅评为最近第一年度D级、连续两年（最近第二年和最近第一年）评为C级的投标人投标。

3.6 招标人不接受在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1根据规定，本项目只接受网上报名。凡有意参加投标者，请登录湖南省公路建设市场信用信息管理系统（网址：http://218.76.40.80:8000/gljs）中注册、完善、公开本单位信息，并在湖南省公共资源交易中心或邵阳市公共资源交易网办理CA数字证书（具体流程参见网址：http://www.hunca.com.cn/xmzq/ggzy/ggzyfscg/）。投标人在办理CA数字证书时，自行填写利益相关企业，由电子招投标系统根据投标人填写的利益相关企业情况，在网上报名时自动提醒利益相关企业已报名（如利益相关企业报名数超过可投标段数的，自动禁止报名购买招标文件），随机分配标段时自动规避利益相关企业，如因企业未如实填写利益相关企业导致利益相关企业自动分配到同一标段的，按否决其投标处理。

4.2办理完成CA数字认证后，请于2021年 7月15 日00：00时至2021 年 7 月19 日24：00时（北京时间，下同，详细时间见外网公告），通过互联网使用CA数字证书登录邵阳市公共资源交易网（以下简称：“电子交易平台”，网址：http://ggzy.shaoyang.gov.cn），选择所投类别进行报名后下载招标文件、图纸等相关资料（该类别中具备多个标段投标资格的投标人，应在其可投标标段资格数范围内一次性购买），完成报名。联合体投标的，由联合体牵头人完成报名、招标文件等资料下载。

4.3投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。未按规定从湖南省公共资源交易中心进场交易系统下载招标文件的，招标人将拒收其投标。

4.4 招标文件每套售价 1000 元，图纸每套售价 2000 元，招标人根据对本合同工程勘察所取得的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料编制的参考资料每套售价  0  元，文件资料费通过扫描招标文件中所附支付宝二维码方式支付，在支付时备注中不得出现公司名称，缴纳时间截止为  年 月 日  时止（北京时间，下同）（具体时间，请详见外网公告），售后不退，递交的投标文件里需有购买招标文件费支付凭证，否则为无效投标。

## 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：  /  年 /  月 /  日  / 时  / 分，集中地点：          /     ；

投标预备会时间：  /  年  / 月 /  日  / 时  / 分，地点：      /          。

5.2投标文件包括加密的电子投标文件和纸质投标文件。投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同，详细时间见外网公告）为 2021 年 8月 6 日  9 时  30 分，投标人应当在投标截止时间前，按下列两种方式递交投标文件：

（1）网上递交：投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的电子投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的电子投标文件，招标人将拒收。

5.3 投标保证金的递交：

投标保证金的金额： 20万元

（1）投标人采用现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出，投标人应在投标截止时间前以转账、电汇、网银方式从投标人基本账户一次性划款到以下指定投标保证金专用账号上（以到账时间为准）。

投标人在邵阳市公共资源交易网（http://ggzy.shaoyang.gov.cn）查阅本项目招标公告，在网页上方点击“获取投标保证金账号”按钮，填写手机号码，以短信方式获取本项目的子账号，该信息单载明的账号为交纳本项目投标保证金的唯一账号，请注意保密。投标保证金到账截止时间为投标截止时间前。（2）采用银行保函时，应由投标人开立基本账户的银行出具（联合体投标的，由牵头人开立基本账户的银行出具）保函，与银行查询授权书原件一并在投标截止时间前交招标人。

## 6．评标办法

本项目评标办法采用 技术评分最低标价法 。

## 7. 随机分配标段

招标人先采取随机摇号的方式，根据平均分配的原则，对具有随机分配标段资格的投标人随机分配标段号，再按程序对投标文件第二个信封（报价文件）开标。

## 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网：http://www.bidding.hunan.gov.cn/，对该项目具有招标监督职责的交通运输主管部门政府网站以及省或市（州）公共资源交易网上发布。

## 9. 附件

附件1：资格审查条件要求（详见第二章 投标人须知之附录）

附件2：评标办法：(详见第三章 评标办法)

附件3：项目概况

附件4：随机分配标段办法

## 10. 联系方式

招 标 人：邵东市聚泰恒通交通建设投资有限公司

地   址：邵东市两市镇两塘路45号

邮政编码：422800

联 系 人： 贺先生

电   话： 15907395686

招标代理机构：湖南长顺项目管理有限公司

地   址：长沙市雨花区新兴路268号

联 系 人：符女士

联系电话：15873792651

邮箱：271370234@qq.com

监督部门：邵东市招标投标领导小组办公室

地   址：邵东市人民政府办公大楼

电   话：0739-2668945

行政监督部门： 邵东市交通运输局

电   话：0739-2621351

2021 年 6 月 20日

附件3 项目概况

一、项目说明

- 项目位置：该工程起点位于水东江镇高塘村，即Y011小桥线交汇处，终点位于杨桥高铁站广场，与站前路相交，起止桩号为：K0+850-K2+204,总长1.354公里。其中沿高塘村村道650米（KO+850-K1+500）布线升级改造，沿高塘村改线700米（K1+500-K2+200）连接高铁站站前广场。全线按三级公路标准建设，设计时速20公里/小时，路基宽度7米，路面宽度6米，硬路肩宽度2×0.5米。路面结构层为：4cm细粒式沥青砼面层+乳化沥青粘层+5cm中粒式沥青砼面层+1cm厚封层+18cm厚5%水泥稳定碎石基层+20cm厚5%水泥稳定碎石底基层，改造路面为原混凝土路面碎石化+2cm厚石渣调平层；新建路面为15cm厚碎石垫层。沿线布设交通标线、标牌及安全防护栏杆等。

- 主要工程内容：主要包含本工程的路基工程、路面工程、桥梁、涵洞工程、安全设施及预埋管线（含照明工程）、绿化及环境保护设施等。

二、建设条件

- 地形与地貌简况：邵东市水东江镇高塘村至杨桥镇书院村公路工程K0+850-K2+204.436 地貌属于丘陵地貌。沿线地势起伏较小。最高高程 199.21m，最低高程 143.51m。

- 地质与地震简况：根据钻探揭露，本路段的地下水类型分为上层滞水和基岩裂隙水，上层滞水主要为赋存于第①1层素填土、第①2层素填土、第②层淤泥质粉质黏土中; 据1:20 万《中华人民共和国区域地质调查报告》（邵阳幅），地处湘中腹地，属山丘地区；地势南北崛起，中部抬升，分向东西倾斜；建筑区未见断裂，特别是活动断裂，也未见其他明显构造运动，属于相对稳定地块，宜于工程建设。 据《中国地震动峰值加速度区划》、《中国地震反应谱特征周期区划图》，路线所 经地域的地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度Ⅵ 度区。依据《公路工程技术标准》JTG B01-2003、《公路工程抗震设计规范》JTJ004-89 的规定，采取相应的抗震设防措施。

- 水文与气象简况：地下水位均主要受水塘、大气降水和其余地表水的影响与补给，其中水塘的水位影响最为明显。枯水季节水量较少，丰雨季节水量较，受水塘水位和大气降水影响较大，地表水下渗和侧渗补给，蒸发和远距离侧渗排泄为主，无统一稳定水位。邵东县域处亚热带季风区气候温和，四季分明。春多阴雨，夏暑期长，秋多干旱，冬寒期短。年日平均气温 16.6℃。年平均无霜期 270 天。邵东县境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均 24.87 亿立方米。

- 交通、电力、通信及其他条件：本项目区域内路网欠发达，施工时可利用现状居民自行筹建的通村公路网，将施工设备和建筑材料均可利用现有公路直接运抵施工现场。

三、建设要求

- 主要技术指标，详见施工图。

- 工程建设规模，该工程起点位于水东江镇高塘村，即Y011小桥线交汇处，终点位于杨桥高铁站广场，与站前路相交，起止桩号为：K0+850-K2+204,总长1.354公里。

工期、质量、安全、环保等要求，工期  180 天；标段工程交工验收的质量评定达到交工验收合格，竣工验收的质量评定达到竣工验收合格；环保严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保达标。

# Footnotes

招标人应自招标文件开始发售之日起，将招标文件的关键内容上传至对该项目具有招标监督职责的交通运输主管部门政府网站、湖南省招标投标监管网、省或市州公共资源交易网或其指定的其他网站上进行公开，公开内容包括项目概况、对投标人的全部资格条件要求、评标办法全文、招标人联系方式等。

公路工程分为土建工程（路基、桥隧）、路面工程、交通安全设施工程、房建工程、机电工程五个工程类别。

本段规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。

若规定每个投标人只允许中一个标，则同一个投标人在本项目不同标段投标文件中提供的项目经理和项目总工在满足资格要求的基础上可以重复（或相同）。

单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。（招标文件中所列“单位负责人”均作本条解释）。

控股，是指出资额（持股）占股本总额50%以上或虽不足50%，但依出资额或所持股份所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的，或者国有企事业单位通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的。（招标文件中所列“控股”均作本条解释）。

管理，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。（招标文件中所列“管理”均作本条解释）。

本款适用于项目同时有多个同类标段招标的，且评标办法采用分类资审随机分配合理低价法或者经评审的最低投标价法的项目。

省属项目按省交通运输厅评价执行，市州在农村公路招投标过程中，市州交通运输局组织开展并发布的农村公路的信用评价等级结果在该市州范围内适用。对无该市农村公路信用评价等级的施工企业，应适用省厅发布的信用等级。

本款适用于在有关公共资源交易网下载/获取招标文件的项目。

招标文件中提到的货币单位除有特别说明外，均指人民币元。

每套招标文件售价只计工本费，最高不超过1000元（不含图纸部分）；图纸每套售价最高不超过3000元；参考资料也应只计工本费，最高不超过1000元。

依法必须进行招标的公路工程，自招标文件开始发售之日起至投标人递交投标文件截止之日止，不得少于20日。

项目同时有多个同类标段招标的，且评标办法采用合理低价法或者经评审的最低投标价法的项目，应当采用随机的方式分配投标人所投标段。

招标人可根据国家或湖南省以及招标项目所在地有关部门要求，增加其他刊登公告的媒介。