湖南巧大娘食品有限公司食品加工项目

环境影响报告表

（报批稿）

建设单位：湖南巧大娘食品有限公司

环评单位：湖南中源环保工程有限公司

二O二O 年 一 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	18

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	31

七、环境影响分析	32

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	52

九、结论与建议	53

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南巧大娘食品有限公司食品加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南巧大娘食品有限公司 |
| 法人代表 | 杨鑫 | 联系人 | 肖平胜 |
| 通讯地址 | 邵东县牛马司镇湾泥村 |
| 联系电话 | 18173952277 | 传真 | / | 邮编 |  |
| 建设地点 | 邵东县黑田铺镇栗山铺（经度：111.773508，维度：27.320535） |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建( 改扩建( 技改( | 行业类别 及代码 | C13农副食品加工 |
| 占地面积（平方米） | 55450 | 绿化面积 （平方米） | 12642.67 |
| 总投资 （万元） | 12000 | 其中：环保投资（万元） | 48 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.4 |
| 评价经费 | / | 投产日期 | 2020年3月 |
| 1、项目由来 中国的经济建设和改革开放近年来和高速发展阶段，极大的促进了中国食品市场的发展和进步，人们对熟食的需求也日益增加。 为抓住发展契机，湖南巧大娘食品有限公司投资1.2亿元，建设4座生产厂房（1-4#厂房）、锅炉房、办公楼1座、宿舍楼两座，建设年产32t热加工熟肉制品、84t豆制品、53t鱼制品、11t素食类食品加工基地。 按照《中华人民共和国环境保护法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，湖南巧大娘食品有限公司食品加工项目（以下称“项目”）应进行环境影响评价。因此湖南巧大娘食品有限公司委托我公司（湖南中源环保工程有限公司）承担本项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后，在当地有关部门的协作下对本项目进行了现场踏勘和资料收集，在工程分析及影响预测的基础上，按相关技术规范编制了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 建设单位：湖南巧大娘食品有限公司 项目名称：湖南巧大娘食品有限公司食品加工项目 建设地址：邵东县黑田铺镇栗山铺（经度：111.773508，维度：27.320535） 建设性质：新建 产品名称：热加工熟肉制品、豆制品、鱼制品、酱腌类制品 生产规模：热加工熟肉制品32t、豆制品84t、鱼制品53t/a、酱腌类制品11t/a，具体生产规模见表1-1。 表1-1 主要产品及生产规模 序号 名称 单位 年产量 备注 1 热加工熟肉制品 吨 32 《湘味熟食 畜禽熟食》（DB43/160.2-2009） 2 豆制品 吨 84 《湘味熟食 豆腐干（皮）熟食》（DB43/160.5-2009） 3 鱼制品 吨 53 《湘味熟食 动物性水产熟食》（DB43/160.3-2009） 4 酱腌类制品 吨 11 《湘味熟食 果蔬熟食》（DB43/160.7-2009） 合计 180吨 / 3、工程内容 本项目位于邵东县黑田铺镇栗山铺，建设1#-4#四座生产厂房、两栋宿舍楼、锅炉房一处以及办公楼、展厅、接待室及相关配套设施。项目主要经济技术指标及工程组成如下表1-2、表1-3所示： 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 序号 工程名称 建筑面积 单位 备注 1 总用地面积 55450.30 m2 2 净用地面积 50797.10 m2 3 基地面积 19086.43 m2 4 总建筑面积 42511.63 m2 5 其中 办公 4881.50 m2 6 展览 693.53 m2 7 餐厅 440.00 m2 8 宿舍 3850.0 m2 9 接待 646.60 m2 10 厂房 32000.00 m2 11 配套用房占地面积与总用地面积比 5.3% % 12 容积率 0.84 / 13 建筑密度 37.57% / 14 绿地率 22.80% / 15 停车位 31 个 16 其中 小车停车位 11 个 17 大车停车位 20 个 表1-3 项目主要建设内容一览表 工程类型 建设内容 备注 名称 建筑面积 功能用途 主体工程 1期 1#厂房 8000m2 两层，其中一楼为成品仓库（1920m2）、外包车间（960m2）、包材库；二楼设有辣油房、香精仓库、内包车间、杀菌车间、喷码室。 2#厂房 8000m2 两层，其中一楼设为肉制品冷库、鱼制品冷库、常温冷库、肉制品切片车间、腌制车间、鱼制品预煮车间、烘烤车间；二楼设置有肉制品卤制车间、酱腌菜车间、油炸车间、豆制品卤制车间、其他产品预留车间。 2期 3#厂房 8000m2 两层，主要为豆制品、酱腌菜类制品预留车间、二期可将2#厂房中豆制品、酱腌菜类调节至3#厂房 4#厂房 8000m2 两层，主要为豆制品、酱腌菜制品预留车间、二期可将2#厂房中鱼制品、肉制品调节至4#厂房 辅助工程 展厅 693.53 一层，用于展示本项目产品以及企业简介 办公楼 4881.50 五层，工作人员办公 检验室 / 位于办公楼四楼 宿舍楼 3850.0 两座，均为五层，靠近南侧栋一楼为食堂 接待楼 646.60 一层，用于接待客户 锅炉房 120 供热，位于厂区东北角 公用工程 给水工程 依托供水设施 排水工程 采用雨污分流、污污分流制。生活废水经隔油池、化粪池处理进入邵东县美桥污水处理厂；生产废水经污水处理站处理外排至邵东县美桥污水处理厂。 供电工程 依托供电设备，电费自缴。 项目不设置发电设备 供热工程 集中供热，设置一台2t/h的生物质锅炉，油炸工序由天然气燃烧供热 制冷工程 冷冻冷藏库采用氟利昂R134a做制冷剂 环保工程 废气处理 车间设集气罩，油烟净化装置，车间通风排气系统、布袋除尘器 废水处理 生活污水经隔油池、化粪池处理；生产废水经污水处理站处理。本项目污水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准排入邵东县美桥污水处理厂处理后外排至邵水。 固废处理 生活垃圾在垃圾桶内暂存，由环卫部门定时清运统一处理；分选剔除产生的边角料、次品原料、不合格产品、和生活垃圾，并定期由环卫部门定期清运；生物质灰渣收集后由当地农户外运作为肥料。废植物油、卤渣、卤水委托有相关资质单位处理 噪声治理 减振降噪措施及厂房隔声 项目主要生产设备 本项目涉及的生产设备如下表1-4所示。 表1-4 生产设备一览表 序号 设备设施名称 规格型号 数量 安装使 用场所 用途 1 摊凉机 1 卤制间 冷却 2 自动输送带 4 卤制间 输送产品 3 行车 1 卤制间 吊运 4 干燥机 1 卤制间 烘干 5 蒸汽夹层锅 L-600 11 卤制间 蒸煮 6 自动清洗机 1 毛坯验收间 清洗 7 摊凉架 2.68米×1.7米 50 摊凉间 晾干 8 拌料机 TW-800 1 拌料间 拌料 9 拌料机 2 拌料间 拌料 10 真空包装机 DZ600-4S 16 包装车间 包装 11 真空包装机 DZ500-4S 6 包装车间 包装 12 输送带 3 包装车间 输送 13 自动洗袋机 1 杀菌间 清洗包装 14 振动筛 1 杀菌间 滤干水分 15 自动卤制线 2 卤制车间 卤制 16 带式干燥机 DW1610×3 1 杀菌间 干燥 17 卧式杀菌锅 R2012-021 4 杀菌间 杀菌 18 喷码机 2000D 2 喷码室 喷码 19 喷码机 1 喷码室 喷码 20 水冷空调 20 制冷 21 5匹空调 1 浸泡间 制冷 22 5匹空调 5 包装车间 制冷 23 50吨冷库 1 保鲜 24 20吨冷库 1 保鲜 25 蒸汽锅炉 1 锅炉房 供汽 26 油炸锅 4 油炸房 油炸 27 不锈钢工作台 1.4米×1米×0.6米 15 包装车间 放置 28 烘干机 3 卤制间 烘干 5、原辅材料消耗情况 本项目原辅材料用量和能源消耗详见表1-5。 表1-5 项目主要原辅料及能源消耗一览表 序号 原辅材料名称 单位 数量 1 豆干 t/a 80 2 深海鱼类（鱼仔、黄鱼、鱿鱼等） t/a 50 3 肉类（鸭肉、鸭脖、脆骨等） t/a 30 4 酱腌菜类（藕片、海带等） t/a 10 5 植物油 t/a 0.92 6 食盐 t/a 3.22 7 辣椒 t/a 5.5 8 卤料 t/a 2 9 调味料 t/a 5 备注： ①肉制品熟食生产所使用的原料仅限于冰冻的新鲜鸭肉，不得在项目区域内进行活禽宰杀等行为，肉质来源需要确保安全可靠，不得使用超出保质期的冰冻肉； ②本项目使用生物质锅炉供热。 ③项目生产所用的原辅材料应符合食品安全法要求及相关标准。 6、检测 产品检验室设于办公楼四楼，项目生产产生的产品，每天由成品检验员进行抽样检查。检验项目包括：感官、净含量、盐度、菌落群数、大肠杆菌等各项目，严格执行抽样方案、检验工序及判定原则，严格把产品质量的最有一道关，保证产品质量满足相应规格性能要求；经检验合格后，方可进入市场售卖。 项目分析检测设备详见表1-6。 表1-6 项目检测室分析检测设备一览表 序号 设备名称 精度等级 数量 1 电子天平 0.1g 1 2 分析天平 0.1mg 1 3 恒温干燥箱 ±1℃ 1 4 微生物培养箱 ±1℃ 1 5 灭菌锅 ±0.01Mpa 1 6 生物显微镜 640倍 1 7 超净工作台 100级 1 7、项目公共工程 供水 本项目供水依托供水管网。项目用水单位主要为员工生活用水、豆制品生产用水、鱼制品生产用水、肉制品生产用水、酱腌类制品生产用水、车间、设备清洗水、锅炉用水、肉类解冻废水等。根据建设单位提供的资料，结合《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)及《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）计算可得：项目最高用水量为31.71m3/d，9514.29m3/a。具体用水情况详见下表1-7所示。 表1-7 本项目用水及排水量表 序号 用水项目 用水定额 用水规模 日用水量（m3/d） 年用水量（m3/a） 日排水量（m3/d） 年排水量（m3/a） 排水系数 1 生活废水 生活用水 120L/人·d 120人 14.4 4320 11.52 3456 0.8 2 生产废水 车间、设备清洗用水 / / 3.6 1080 2.88 864 0.8 3 豆制品清洗用水 0.5m3/t 80t 0.133 40 0.12 36 0.9 4 鱼制品原料清洗水 / / 0.2963 88.89 0.267 80 0.9 5 肉制品解冻及清洗废水 / / 0.918 275.4 0.826 247.8 0.9 酱腌制品生产用水 10m3/t 11t 0.367 110 0.293 88 0.8 6 锅炉用水 / / 12 3600 / / 蒸发 合计 31.71 9514.29 15.906 4771.8 / （2）排水 本项目排水系统采用“雨污分流、清污分流”制，雨水通过厂区雨水收集系统进入创业大道雨水管道。项目排水包括项目用水单位主要为员工生活用水、豆制品生产用水、鱼制品生产用水、肉制品生产用水、酱腌制品生产用水、车间、设备清洗水、锅炉用水等。豆制品生产用水、鱼制品生产用水、肉制品生产用水按用水量的90%计算。酱腌制品生产废水、员工生活用水、车间、设备清洗水产生量按照用水量的80%计算，则本项目最终生产废水产生总量为1315.8m3/a (车间、设备清洗废水864m3/a、豆制品生产废水36m3/a、肉制品生产废水247.8m3/a、鱼制品生产废水80m3/a、酱腌制品生产废水88m3/a)，生产废水经厂区自建污水处理站处理后三级排放标准，经厂区总排口外排市政管网，进入邵东县美桥污水处理厂处理。生活污水经隔油池、化粪池处理达三级排放标准，经厂区总排口外排市政管网，进入邵东县美桥污水处理厂处理。 （3）供电 本项目供电依托供电系统，能够满足生产和生活需求，另不设备用柴油发电机。 （4）供热 本项目生产过程设集中供热，设置一台额定蒸汽量为2t/h的蒸汽锅炉，燃料为成型生物质颗粒，主要用于蒸汽夹层锅供热和灭菌锅供热，油炸锅由天然气燃烧供热。 （5）制冷 本项目冷库采用氟利昂R134a做制冷剂，其制冷剂在整个系统内循环利用，无废弃制冷剂，不设冷冻剂储存罐，冷冻剂的量定期检查，其损耗补充量由专业单位运至现场进行补充。冷库由冷库板，冷库门、制冷压缩机组，内冷风机或者排管、膨胀阀、制冷剂、电控箱温控器、连接铜管、保温辅料、开关、冷库灯、电线电缆等部分现场组装而成。 8、总平面布局 项目有1-4#厂房，厂房7主出入口设置在西侧，其中一期工程1#厂房为包装车间；2#厂房布置有冷库及肉制品、鱼制品、豆制品、酱腌制品生产车间、3#、4#厂房为为二期工程，规划建成后将2#厂房生产产品调整至3#、4#生产车间。 厂内布局紧凑，各功能区域划分明确，货物运输方便。项目总平面布置详见附图3。 9、劳动定员与工作制度 年生产天数为300天，员工人数为120人，实行轮班制度，员工均在厂区食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目选址地为已平整土地，项目所在地无建筑物，无与本项目有关的其他原有污染源及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多产性等） 1、地理位置 邵东县位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，处东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。县城设两市镇（2010年起称为大禾塘街道），经衡宝路到邵阳市24公里。 本项目位于湖南省邵阳市邵东县黑田铺镇，中心地理坐标：E111.773636，N27.320668°，详见附图1。 2、地形、地貌 邵东县属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌。丘岗地占全县总面积的61.18%，山地占21.69%，平原多为溪谷平原，仅占10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。邵东县域处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地。地势为地南北山地崛起，中部抬升向东西倾斜。 项目区地层为白垩系、石灰系灰岩及燕山中期花岗闪长岩体，栖霞组是地区主要含水层，斗岭组砂质岩花岗闪长岩为隔水层，区内断裂褶皱发育，断层在可溶性及刚性岩中裂隙发育，富水性较强，地震裂度在6度以下。 3、气候、气象 邵东属亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，雨量充沛。春多阴雨，夏暑期长，冬寒期短。主要气象参数如下： 极端最高气温： 39℃ 极端最低气温： -7.3℃ 历年平均气温： 17℃ 多年平均降雨量： 1150-1350mm 年最大降雨量： 1910mm 枯水年平均降雨量： 874mm 最大日降雨量： 151mm 年平均日照时数： 1517.9h 年平均无霜期： 270 天 常年主导风为东风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率为11%；春季（4月）以 E 风为主，出现频率为 9.3%，夏季（7月）以SE风为主，出现频率为10.9%；秋季（十月）以NNE风为主，出现频率为9.7%。全年静风频率为 28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其他季节为30%左右，年平均风速为1.7m/s。 水文 邵东县境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水、向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均24.87亿立方米。地下水源丰富，且露头好，储量在一般年景达4.6亿立方米。县内现有中型倒塘冲水库9座，小I型倒塘冲水库26座，小Ⅱ型倒塘冲水库91座，有效库容2.07亿立方米。各类渠道455条，总长3000余公里。 邵水发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓南冲，有三大支流，即桐江、落水河、西流光岭水库，邵水经周官桥、两市镇、牛马司、云水铺乡，于邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江。邵水全长112公里，经内流域面积1965平方公里，河流平均坡降0.79‰，总径流年均11.47亿m3，平均流速0.5m/s，最大流量1350m3/s，最枯流量0.039 m3/s，年平均流量36.4 m3/s，90%保证率最枯流量4.7 m3/s。 蒸水发源于邵东县石株桥乡郑家冲，经佘田桥，于水东江出境。境内流长66公里，境内流域面积564. 62平方公里。有5公里以上各级支流17条。 本项目主要影响水体为邵水，为Ⅲ类水体。 项目区地下水类型主要为潜水，潜水主要赋存于砾砂层中，由地表水及大气降水渗入补给，动态及幅度较小，具微承压性。该地含水量较为丰富，粉质粘土层和粉土层为相对隔水层。 5、植被与生物 邵东县境内农产品主要有稻谷、小麦、红薯、大豆、花生、油菜等，经济作物以黄花、中药材、柑桔、西瓜等 为大宗。黄花菜久负盛名，邵东素有“金针之乡”的美称，产品历来畅销国内外。丹皮、白芍、尾参亦闻名遐迩。 项目所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被，以灌草丛和农业植被为主，有杉、竹、松、水稻、茶叶、蔬菜等植物。区内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。邵水、桐江、水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主，另外还有虾、蟹、鳖等。 根据实地踏勘，区域内未发现珍稀野生动、植物，无自然保护区和名胜古迹。本项目附近主要以农田、旱土、灌木和茅草为主，周围无天然分布的珍稀濒危植物资源，动物主要为村民饲养的动物、鼠类及常见鸟类等，无珍稀保护动物。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境） 1、大气环境现状调查与评价 项目常规污染物采用邵东县政府常规监测点（邵东县政府办公楼上的空气质量自动站—邵东兴和大道站）监测数据（2018年度）进行达标区判定：邵东县2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为16.17ug/m3、18.8ug/m3、57.5ug/m3、37.5ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.25mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为130.3ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM2.5。TSP数据引用同位于邵东县黑田铺镇的《邵东县铬污染农田土壤综合治理与生态修复项目环境影响报告表》中湖南乾诚检测有限公司2017年8月2日至8日对大气环境质量现状监测数据，具体数值见下表； 表3-1 TSP监测结果（单位：mg/m3） 监测因子 监测点 范围 平均值 标准值 最大超标倍数 超标率（%） TSP G1 0.014-0.034 0.024 0.30 0 0 G2 0.013-0.040 0.026 0 0 本项目特征污染物NH3、H2S委托湖南中石检测有限公司于2019年4月10-16日进行了现场监测，在厂内和厂址下方向200m各设置1处监测点，监测结果见下表。 表3-2 环境空气检测结果 单位：mg/m3 监测点位 监测点坐标 检测日期 检测项目及检测结果 氨（小时值） 硫化氢（小时值） X Y 02:00 08:00 14:00 20:00 标准值 超标情况 02:00 08:00 14:00 20:00 标准值 超标情况 G1：厂内 111.773540 27.320973 2019.04.10 0.076 0.082 0.090 0.072 0.2 未超标 0.003 0.002 0.003 0.002 0.01 未超标 2019.04.11 0.072 0.078 0.097 0.077 0.2 未超标 0.003 0.005 0.003 0.003 0.01 未超标 2019.04.12 0.076 0.080 0.093 0.078 0.2 未超标 0.002 0.005 0.003 0.003 0.01 未超标 2019.04.13 0.080 0.090 0.097 0.078 0.2 未超标 0.003 0.004 0.003 0.005 0.01 未超标 2019.04.14 0.073 0.082 0.090 0.080 0.2 未超标 0.003 0.004 0.002 0.004 0.01 未超标 2019.04.15 0.078 0.085 0.097 0.082 0.2 未超标 0.003 0.003 0.005 0.004 0.01 未超标 2019.04.16 0.078 0.082 0.095 0.088 0.2 未超标 0.005 0.003 0.002 0.003 0.01 未超标 G2：厂界下方向200m 111.773443 27.318095 2019.04.10 0.104 0.110 0.121 0.114 0.2 未超标 0.002 0.004 0.003 0.004 0.01 未超标 2019.04.11 0.108 0.115 0.126 0.102 0.2 未超标 0.004 0.005 0.003 0.003 0.01 未超标 2019.04.12 0.096 0.108 0.119 0.104 0.2 未超标 0.003 0.005 0.004 0.003 0.01 未超标 2019.04.13 0.103 0.113 0.121 0.107 0.2 未超标 0.003 0.003 0.005 0.003 0.01 未超标 2019.04.14 0.107 0.111 0.121 0.106 0.2 未超标 0.004 0.003 0.005 0.004 0.01 未超标 2019.04.15 0.104 0.113 0.123 0.108 0.2 未超标 0.003 0.002 0.004 0.003 0.01 未超标 2019.04.16 0.107 0.113 0.126 0.111 0.2 未超标 0.004 0.004 0.003 0.002 0.01 未超标 据监测结果以及邵东县政府常规监测点数据和《邵东县铬污染农田土壤综合治理与生态修复项目环境影响报告表》中大气环境质量现状监测数据表明，本地区除PM2.5有所超标外，其余污染物均达标，本地区环境质量较好。 2、地表水环境质量 根据邵东县环境监测站邵东县环境质量月报(2018年12月)，邵东县地表水总体情况数据见下表3-2： 表3-3 2018年12月邵东县地表水水质状况 河流名称 断面 名称 断面 属性 超标项目 （超标倍数） 本月 水质状况 本月 水质类别 上月 水质类别 去年1月 水质类别 干流 支流 湘江 蒸水河 联江村 国控 无 优 II II II 邵水 / 邵水梅子坝 省控 无 优 II II II 邵水 桐江 桐江兴隆 省控 无 优 II II II 邵水 西洋江 西洋江龙潭 省控 无 优 II II II 邵水 / 渡头桥镇光辉村 省控 无 良好 Ⅲ Ⅲ Ⅲ 邵水 / 邵东三合水库 县控 无 优 II II II 邵水 / 邵东黄家坝水库 县控 无 优 II II II 注：水质评价：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1所列除水温、总氮和粪大肠菌群以外的其他指标。 2018年12月，邵东县监测地表水断面7个：渡头桥镇光辉村、联江村、桐江兴隆、西洋江龙潭水厂、邵水梅子坝断面、邵东三合水库和邵东黄家坝水库。渡头桥镇光辉村、联江村、桐江兴隆、西洋江龙潭水厂、邵水梅子坝断面、邵东三合水库和邵东黄家坝水库监测项目监测项目24个，联江村、邵水梅子坝、桐江兴隆、西洋江龙潭水厂、邵东三合水库和邵东黄家坝水库六个断面水质符合II类水质标准，水质状况为优。渡头桥光辉村断面水质符合地表水环境质量Ⅲ类水质标准，水质状况为良好。桐江兴隆水质较上月有所上升。邵东黄家坝水库较上月有所上升。 3、声环境质量 本项目委托湖南中石检测有限公司于2019年4月11-12日对项目所在地的声环境进行了现场监测，在厂界4周各设置1处监测点，周边敏感点设置3个监测点，监测等效A声级，连续监测2天，分昼间、夜间两个时段进行监测。环境噪声监测结果见下表。 表3-4 项目建设地声环境监测结果表 单位：dB(A) 检测点位 检测日期 检测时段和检测结果 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096--2008） 检测时段 检测结果 检测时段 检测结果 昼间 夜间 N1：项目东南厂界外侧最近居民点 2019.04.11 10:05-10:15 50.9 22:12-22:22 38.3 60 50 2019.04.12 14:10-14:20 51.2 22:01-22:11 38.7 N2：项目西厂界外侧最近居民点 2019.04.11 10:20-10:30 54.2 22:27-22:37 40.1 2019.04.12 14:25-14:35 53.7 22:17-22:27 41.0 N3：项目东厂界外侧最近居民点 2019.04.11 10:33-10:43 51.3 22:42-22:52 39.8 2019.04.12 14:41-14:51 50.9 22:33-22:43 39.5 N4：项目北厂界外侧1m处 2019.04.11 10:50-11:00 49.7 22:58-23:08 40.0 2019.04.12 14:58-15:08 45.3 22:50-23:00 40.3 N5：项目东厂界外侧1m处 2019.04.11 11:05-11:15 49.2 23:13-23:23 39.8 2019.04.12 15:16-15:26 51.0 23:07-23:17 39.7 N6：项目南厂界外侧1m处 2019.04.11 11:22-11:32 50.2 23:29-23:39 40.3 2019.04.12 15:32-15:42 50.3 23:23-23:33 40.8 N7：项目西厂界外侧1m处 2019.04.11 11:37-11:47 49.5 23:45-23:55 40.5 2019.04.12 15:50-16:00 49.5 23:40-23:50 39.6 由上表可知，各监测点的声环境符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，项目所在地声环境质量良好。 4、生态环境 项目所在地属于中亚热带常绿阔叶林带，由于多年人工垦殖，已无原生植被,现仅存极少量次生植被和人工植被，以灌草丛和农业作物为主，有松、杉、竹等植物，区域主要种植的粮食作物为水稻和蔬菜。项目区域内自然资源赋存较少。 项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主，项目区域内无珍稀、濒危动植物物种种类。 水土流失：根据中华人民共和国水利部公告（2006年第2号），邵东县属于国家级水土流失重点防治区中的重点治理区（湘资沅澧中游治理区）。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目位于邵东县石江村，通过现场勘察和分析，项目主要环境保护目标见下表。 表3-5 大气环境保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 黑田铺中心卫生院 111.772639 27.326502 医院 约400人 GB3095-2012 二级标准 东北 640 黑田铺派出所 111.775761 27.323995 办公 约100人 东北 420 金龙山村、五里牌 111.777520 27.322517 住宅 约80户，240人 东 195 黄家院子 111.775632 27.317065 住宅 约50户，约150人 南 110 邵东县黑田铺乡黑田铺中学 111.773465 27.318199 学校 约200人 西南 280 邵东十三中 111.781404 27.313443 学校 约3000人 东南 1000 黑田铺中学 111.778529 27.310488 学校 约1000人 南侧 1200 栗山铺 111.773357 27.315025 住宅 约100户，约300人 西南 650 齐合村、石中村 111.771212 27.319925 住宅 约200户、约600人 西侧 130 车子山 111.770568 27.324500 住宅 约200户，约600人 北侧 440 表3-6 声环境、水环境保护目标表 项目 保护目标 方向距离 功能 保护级别 声环境 齐合村 西侧，130m 住宅，约50户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 金龙山村 东侧，195m 住宅，3户 黄家院子 东南侧、110m 住宅，2户 水环境 邵水 距离邵东县美桥污水处理厂排污口0m 渔业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 社会环境 邵东县美桥污水处理厂 西南，6500m / /

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征污染物NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准。 2、水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 废气 异味和恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；生物质锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气标准。 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 4、固废 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾处置参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后与经污水处理站处理后的生产废水一同外排市政污水管网进入邵东县美桥污水处理厂，总量控制指标COD为0.24t/a，氨氮为0.04t/a。 大气污染物总量控制主要为锅炉烟气中的二氧化硫及氮氧化物，其总量控制指标分别为氮氧化物：0.21t/a；二氧化硫：0.34t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

主要工艺流程及产污环节图 一、工艺流程简述 1、施工期 工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染物。 图5-1 项目施工流程及产污节点图 营运期： 生产工艺流程及产污节点 本项目具体的生产工艺流程详见下图5-1、5-2、5-3。 豆制品生产工艺流程图 注：打“★”的工序为关键控制点。 图5-2 豆制品生产工艺流程图 清洗：豆干原料清洗表面灰尘和卤水、并对整块豆干分切。产生一定量的废水。 卤煮：调味品如酱油、盐、香料等制成卤水后加入豆干并加热进行基础调味。有一定异味产生。 辅料制作：根据不同口味选择相应的配料，如香辣口味选用干辣椒粉、植物油等制成红油，泡椒口味：加入破碎后的泡椒及泡椒水等调制泡椒口味辅料。红油制作产生油烟废气。 拌料：向半成品中加入制好的辅料拌匀即可。 真空包装：将制好的豆干装入包装袋，真空包装机包装即可。 杀菌：包装好的成品放入卧式杀菌锅杀菌，杀菌后利用带式干燥机干燥。 检验：喷码机打印生产日期，制作完成的成品在入库前要进行检验。 包装入库：将小包装成品按照不同规格要求包装入库。 酱腌制品生产工艺流程图 注：打“★”的工序为关键控制点。 图5-3 酱腌制品生产工艺流程图 清洗：清洗原料表面。 切丝（片）：清洗后的海带等切丝。 滚筛、脱盐：分切好的原料经自动清洗机中的滚筛、加热清洗脱盐。 脱水：干燥机进行干燥。 辅料制作、拌料、真空包装、杀菌、检验、包装入库均与豆制品制作相同。 肉制品生产工艺流程图 注：打“★”的工序为关键控制点。 图5-4 肉制品生产工艺流程图 解冻：本项目所用肉制品为冰冻的鸭肉、鸭脖、脆骨等，放入常温水中进行解冻并清洗。 挑选：人工将不合格原料挑出，弃用。产生少量废弃原料。 蒸煮：将鸭肉、鸭脖等放入夹层蒸汽锅中蒸煮。 卤制：加入调味品如酱油、盐、香料等对清洗后的已进行蒸煮的鸭脖、鸭肉浸泡进行基础调味。 油炸：卤煮后的原料放置干燥机内，待表面稍干燥后，进入油炸锅油炸，油炸后放置摊凉架降温，油炸锅产生油烟废气和原料异味。 辅料制作、拌料、真空包装、杀菌、检验、包装入库均与豆制品制作相同。 鱼制品生产工艺流程图 注：打“★”的工序为关键控制点。 图5-5 鱼制品生产工艺流程图 去杂：人工将不合格原料挑出，弃用。产生少量废弃原料。 浸泡、清洗：本项目所用鱼制品为冰冻的鱼仔、黄鱼、鱿鱼等，放入常温水中进行解冻并清洗、。 油炸：原料放置干燥机内，待表面稍干燥后，进入油炸锅油炸，油炸后放置摊凉架降温，油炸锅产生油烟废气和原料异味。 卤制：油炸后的鱼类原料趁热放入调配好的卤水中，卤水即酱油、盐、香料制成的调味料。 辅料制作、拌料、真空包装、杀菌、检验、包装入库步骤均与豆制品制作过程相同。 设备清洗：项目生产设备需要清洗，以保持正常运转和卫生生产，产生清洗废水。

二、产污环节 一）施工期污染源分析 1、施工期产污环节 废气： ①各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。 ②施工过程及运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。 废水： ①施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、SS、NH3-N。 ②施工废水以及由于雨天在施工场地形成的地面径流，主要污染物为SS和石油类。 噪声：挖掘机、装载机、推土机、运输车等机械作业、车辆运输时产生的噪声。 固废：主要是基础工程施工时挖掘的土方和建筑垃圾、生活垃圾及装修垃圾。 二）运营期污染源分析 表5-1 运营期产污环节 污染物类别 产生工序 处理措施 废水 原料清洗废水、设备容器清洗废水、地面清洗废水 进入本厂区污水处理站处理后排入邵东污水处理厂处理 生活污水 隔油池、化粪池预处理后进入邵东污水处理厂处理 废气 辅料制作油烟、油炸油烟、食堂油烟、原料异味、锅炉烟尘、污水处理站恶臭 生产车间油烟经厂区油烟净化器+15m排气筒排放；食堂油烟经食堂油烟净化器+15m排气筒排放；锅炉烟尘经布袋除尘+20m排气筒排放；污水处理站加盖防止恶臭四处扩散 噪声 设备运行噪声 隔声减震 固废 边角料、废植物油、卤渣、废包装材料、布袋除尘收集的粉尘、生物质燃烧灰渣、不合格产品、污水处理站污泥、生活垃圾。 边角料作为饲料由周围农户外运，废植物油、卤渣等作为餐厨垃圾委托有资质单位处置；布袋除尘粉尘、生物质燃烧灰渣作为肥料由周围农户外运利用；不合格产品、生活垃圾委托环卫部门收集处理、污水处理站污泥定期运送至垃圾填埋场 1、水污染源分析 本项目营运期废水主要包括生产废水和生活污水，废水产生总量为4771.8m3/a。 （1）生产废水 主要对原料、设备容器以及车间地面的水洗过程，包括车间设备清洗水、豆干清洗废水、风味鱼原料清洗水、肉制品解冻及清洗废水、素菜清洗废水、卤制水。生产废水总量为1315.8m3/a。 ①豆制品生产废水 本项目豆制品生产原料为豆干，仅需简单清洗表面灰尘，清洗用水按照0.5m3/t原料计算约40m3/a，废水量按照用水量90%计算，则废水产生量为36m3/a，产生的废水浓度低，主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS等，其中COD浓度为200mg/l，BOD5浓度约为500mg/l，NH3-N浓度约为30mg/l，SS浓度约为200mg/l。 ②风味鱼生产废水 本项目在生产鱼制品中产生的废水主要来自鱼的清洗。根据业主提供的资料，本项目鱼制品生产中产生的水量约为80m3/a。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，其中COD浓度为3000mg/l，BOD5浓度约为1500mg/l，NH3-N浓度约为35mg/l，SS浓度约为980mg/l，动植物油浓度约为200mg/l。 ③肉制品解冻及生产废水 本项目在生产肉制品时所产生的废水主要来自禽肉类的清洗及解冻禽肉类产生的解冻废水。根据业主提供的资料，本项目肉制品生产用水量为275.4m3/a,产生的废水量约为247.8m3/a。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，其中COD浓度为2000mg/l，BOD5浓度约为1000mg/l，NH3-N浓度约为30mg/l，SS浓度约为300mg/l，动植物油浓度约为200mg/l。 ④酱腌制品生产废水 酱腌制品以藕片、海带等为原料生产，需清洗表面泥沙、脱盐等，需要大量清水，根据同类型生产企业用水量计算，酱腌制品生产用水为10m3/t产品，酱腌制品年产量为11t,则生产用水为110m3/a，产生废水量为88m3/a，主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS等，其中COD浓度为300mg/l，BOD5浓度约为200mg/l，NH3-N浓度约为30mg/l，SS浓度约为700mg/l。 ⑤车间地面及设备清洗水 本项目在清洗设备采用洗涤剂清洗后再次使用自来水冲洗及抹布擦洗，地面采用拖把擦拭，废水产生量约为864m3/a，主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS、动植物油等，其中COD浓度为600mg/l，BOD5浓度约为500mg/l，NH3-N浓度约为30mg/l，SS浓度约为700mg/l，动植物油浓度约为150mg/l。 （2）生活污水（含食堂含油废水） 本项目有固定职工约120人，提供食宿。用水系数取120L/人*d计，排水系数取0.8，企业年生产300天，生活用水量为4320m3/a，生活污水产生量为3456m3/a，主要污染因子为：COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。生活污水依托化粪池及隔油池处理后通过管网进入邵东县美桥污水处理厂。 表5-2 本项目废水产生情况 废水（m3/a） 污染因子 产生情况 治理措施 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 车间、设备清洗用水864 COD 600 0.5184 厂区污水处理站 BOD5 500 0.432 SS 700 0.6048 NH3-N 30 0.02592 动植物油 150 0.1296 豆制品生产废水36 COD 3200 0.1152 BOD5 1500 0.054 SS 800 0.0288 NH3-N 30 0.00108 肉制品解冻及生产废水：247.8 COD 2000 0.4956 BOD5 1000 0.2478 SS 300 0.07434 NH3-N 30 0.007434 动植物油 200 0.04956 风味鱼生产废水：80 COD 3000 0.24 BOD5 1500 0.12 SS 980 0.0784 NH3-N 35 0.0028 动植物油 200 0.016 酱腌制品生产废水88 COD 300 0.0264 BOD5 200 0.0176 SS 700 0.0616 NH3-N 30 0.00264 生活污水 3456 COD 300 1.0368 隔油池、化粪池 BOD5 160 0.55296 SS 200 0.6912 NH3-N 35 0.12096 动植物油 20 0.06912 综合计算，本项目生产废水总量为：1315.8m3/a，混合水质为：COD1060.648 mg/L、BOD5662.259 mg/L、SS644.429 mg/L、NH3-N30.304mg/L、动植物油浓度为148.320mg/L。 图5-6 项目水平衡分析图（m3/a） 2、大气污染源分析 营运期产生的大气污染物主要为生产过程中异味、锅炉烟气、油炸油烟、食堂油烟、污水站恶臭。 ①原料异味 本项目使用原料主要为鱼、肉各种调味品，原料本身具有刺鼻气味，引起人体不适，从环评角度描述可统称为恶臭。故项目原料异味主要来自工序卤制、搅拌、腌制过程，该四项工序均在较为温度较低且封闭的容器内进行，异味产生量较少，以无组织排放形式选散在车间中，并通过车间通风排气系统外排。 ②锅炉烟气 本项目拟安装1台2t/h的蒸汽锅炉，根据建设单位提供资料，本项目生物质锅炉使用成型的生物质颗粒燃料约为：200t/a。 本项目锅炉生物质燃料废气参照国务院《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十期：4430热力生产和供应行业）生物质锅炉烟尘取值为0.5kg/t原料排污系数、NOx取值为1.02kg/t-原料排污系数；生物质燃料含硫量为0.1%，则二氧化硫产污系数为，具体产排污系数见下表5-3。 表5-3 生物质燃料产排污系数表 燃料 锅炉 污染物指标 单位 产污系数 成型生物质燃料 生物质锅炉 二氧化硫 kg/t原料 1.7 烟尘（压块） kg/t原料 0.5 氮氧化物 kg/t原料 1.02 使用成型生物质燃料燃烧物产生量按上表计算，其中污染物年产生量分别为二氧化硫：0.34t/a，烟尘0.1t/a，氮氧化物0.204t/a，建设单位锅炉风机风量约为4000m3/h，锅炉每天运行6h，布袋除尘器器对烟尘处理效率为95%以上，烟气污染源统计结果见表5-4： 表5-4 生物质锅炉废气产生情况一览表 污染源 污染物名称 产生总量（kg/a） 产生速率(kg/h) 产生浓度(mg/m3) 排放总量（kg/a） 排放速率 排放浓度 生物质热水炉废气 SO2 340 0.189 47.222 340 0.189 47.222 烟尘 100 0.056 13.889 5 0.00278 0.694 氮氧化物 204 0.113 28.333 204 0.113 28.333 ③油炸油烟 本项目生产过程油炸工序主要用于辅料制作、肉制品、鱼制品生产，本项目油炸房位于2#厂房内，在油炸工序处安装集气罩+静电油烟净化装置+15m排气筒。风机风量为2000m3/h，集气罩收集效率为90%，油烟净化装置处理效率85%以上。本项目车间共有油炸机4台，生产年共消耗食用油0.92吨。油烟的挥发量约为3%。则油烟的产生量为0.0276t/a（0.092kg/d），处理后有组织排放量为0.00373t/a（0.00155kg/h），0.776mg/m3；未收集的油烟废气在车间呈无组织排放，排放量为0.00276t/a（0.00115kg/h）。 ④恶臭 本项目区内污水处理站运行过程中会产生恶臭气体，恶臭是大气、水、固体废物中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲基硫、甲硫醚、粪臭素、酪酸、丙酸、臭氧等。 臭味的主要发生部位有：调节池、UASB厌氧处理器、污泥池等。恶臭气体污染的排放方式为无组织面源排放。本项目污水经过消毒后，恶臭气体得到抑制，且污水处理设施采取封闭措施，因此产生的臭味较轻微，产生量相对较小。 ⑤食堂油烟 厂区内设置食堂，本项目人员实行轮休制度，食堂每餐就餐人数按100人计，食用油消耗量按30g/人·天计，食用油耗量约为3kg/d（900kg/a），油烟废气排放系数以2.8%计，每天工作4小时，则油烟废气产生量为25.2kg/a。食堂油烟废气经集气罩+油烟净化器+15m排气筒处理后引至楼顶排放，油烟净化器的总风量为5000m3/h，则废气量为6×106m³/a，油烟产生浓度为4.2mg/m3，集气罩收集效率为90%，油烟净化器的净化效率为60%，则食堂油烟废气有组织排放量约9.072kg/a，排放速率为0.00756kg/h，排放浓度约为1.51mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)要求(油烟净化器处理效率60%，最高允许排放浓度2.0mg/m3)，集气罩未收集部分排放量为2.52kg/a（0.0021kg/h），在食堂厨房内呈无组织排放。 ⑥天然气燃烧废气 本项目油炸房使用天然气作为燃料燃烧，天然气为清洁能源，产生废气主要为CO2、水蒸气等，在车间内呈无组织排放。 3、固体废弃物 本项目营运期产生的固体废物主要为边角料、废植物油、卤渣、废弃包装材料、布袋除尘收集的粉尘、生物质燃烧灰渣、不合格产品、污水处理站污泥。 ①卤制水：卤水熬制过程中为各类卤料包括八角、桂皮、葱、姜、辣椒等按一定比例加入加入盐、料酒、酱油等进行熬煮制成卤水，大部分由产品带走，需定期加入料酒、酱油、卤料等，每年仅更换一次，根据业主提供的资料，项目卤制水约为32t。主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS、动植物油等，其中COD、BOD5、NH3-N、动植物油浓度较高，作为餐厨垃圾委托具有相关资质单位处理。 ②项目共有员工120人。生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算。则垃圾总产生量为60kg/d、18t/a，由环保垃圾桶收集后由当地环卫部门定期清运。 ③项目对采购来的半成品、原料进行分选，剔除品相不好，腌制质量不好或有机械损伤的边角料。根据建设单位提供的资料，次品原料的产生量预计为1.5t/a。 ④项目在对原料进行加工时，会产生废植物油、卤渣等交由有资质的单位进行回收利用。预计产生量约为15t/a。 ⑤项目产品经过严格检验合格后才能入库销售，根据建设单位提供的资料，不合格产品的产生量约为1t/a，通过集中收集作为生活垃圾处理，避免滋生蚊蝇。 ⑥项目外包装为纸箱，由于受潮或人为失误造成的破坏会产生废包装，根据建设单位提供的资料，其产生量预计为0.5t/a，收集后外售给物资回收部门。 ⑦生物质燃料灰份为2.08%，则生物质灰渣产生量为4.16t/a，由当地农户作为肥料外运。 ⑧实验室固废，实验室固废主要为灭活培养基和少量废液，产生量约1t/a，交环卫部门收集清运。 ⑨污水处理站污泥，类比同类型企业，污泥产生量约12t/a，定期清理运送至垃圾填埋场。 4、噪声污染源分析 本项目产生的噪声来源于拌料机、清洗剂、锅炉等设备产生的机械噪声，为固定点源。声压级为65- 85dB(A)。 表5-5 主要噪声源一览表 序号 设备名称 数量 运行噪声（dB） 1 干燥机 2 70 2 自动清洗机 1 85 3 拌料机 3 80 4 真空包装机 22 70 5 自动洗袋机 1 65 6 烘干机 3 70 7 蒸汽锅炉 1 80

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 锅炉 | 烟尘（颗粒） | 13.889mg/m3,100kg/a | 0.694mg/m3,5kg/a |
|  |  |  | SO2 | 47.222mg/m3,340kg/a | 47.222mg/m3,0.34t/a |
|  |  |  | 氮氧化物 | 28.333mg/m3,204kg/a | 28.333mg/m3,0.21t/a |
|  |  | 原料异味 | 恶臭 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 油炸房 | 油烟 | 有组织 | 0.0276t/a（0.092kg/d） | 0.0037t/a（0.00155kg/h） |
|  |  |  |  | 无组织 |  | 0.0028t/a（0.00115kg/h） |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 有组织 | 4.2mg/m3，25.2kg/a | 9.07kg/a（0.00756kg/h） |
|  |  |  |  | 无组织 |  | 2.52kg/a（0.0021kg/h） |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生产废水1315.8m3/a | CODcr BOD5 SS NH3-N | 1060.65 mg/L,1.40t/a 662.26mg/L,0.87t/a 644.43 mg/L,0.85t/a 30.30mg/L,0.04t/a | 综合废水量：4771.8m3/a CODcr50mg/L，0.24t/a BOD510mg/L，0.05t/a SS10mg/L,0.05t/a NH3-N8mg/L,0.04t/a |
|  |  | 生活污水3456m3/a | CODcr BOD5 SS NH3-N | 300mg/L,1.037t/a 160mg/L,0.55t/a 200mg/L,0.69t/a 35mg/L,0.12t/a |  |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 原料处理 | 次品原料 | 1.5t/a | 综合利用 |
|  |  | 检验 | 不合格产品 | 1t/a |  |
|  |  | 生产 | 废植物油、卤渣 | 15t/a | 交由有资质的单位进行回收利用 |
|  |  |  | 卤水 | 32t/a |  |
|  |  | 包装 | 废包装 | 0.5t/a | 收集后外售给物资回收部门 |
|  |  | 锅炉 | 生物质灰渣 | 4.16t/a | 作为肥料外运 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 18t/a | 环卫部门定期清运 |
|  |  | 实验室固废 | 灭活培养基、废液 | 1t/a |  |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 | 12t/a | 定期运送至垃圾填埋厂 |
| 噪 声 | 运营期 | 生产工序 | 生产设备 | 65-85dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目对生态环境的影响主要体现在污染物排放降低周围环境质量，从而直接或间接影响生态环境。本项目“三废”排放量少，且能够及时处理，对生态环境的影响不大。做好厂区的绿化工作，可美化环境，减少噪声影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析 污染源分析： 施工期环境影响分析分析 建设活动主要包括地基处理、建筑施工和材料运输。地基处理包括基础开挖、管网开挖布设、土地平整等；建筑施工包括土方施工、地板与结构施工、装修施工等；材料运输包括各种建材的运输、挖方与填方的运输以及建筑废弃物的运输等。 施工期主要污染源见表7-1。 表7-1 施工期主要污染源一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 废气 施工扬尘 施工过程 TSP 机械废气 施工过程 CO、NOX。 装修废气 装修过程 油漆废气，包括甲苯、二甲苯、甲醛等有毒有害物质 废水 生活污水 施工人员生活 COD、BOD5、氨氮、SS 工地污水 施工过程 SS、石油类 噪声 施工设备噪声 施工过程 噪声 固废 生活垃圾 施工人员生活 生活垃圾 建筑垃圾 施工过程 建材等建筑垃圾 （1）废气 施工过程中产生的大气污染主要为水泥运输、送料、沙石运输、露天存放等产生的粉尘性污染物。主要包括以下几个环节：地基处理、平整土地等；水泥、沙石、混凝土等建筑材料在运输、装卸、储存；混凝土的搅拌加工产生扬尘、粉尘；建筑材料运输过程沙石、土、水泥等泄漏，也会增加路面的起尘量。施工机械运行产生的废气。 （2）废水 施工过程中产生的废水主要有施工人员生活污水与养护过程中及车辆冲洗废水。 施工车辆离开拟建项目地前，需对其进行清洗，产生的清洗废水污染因子主要为SS，浓度为500～800mg/L，清洗废水经沉淀池澄清后循环使用。 施工期间，高峰期施工人员及工地管理人员约30人，工地生活用水按80L/人.天计，用水量约为2.4m3/d，以排放系数0.8计，产生约1.92m3/d的生活污水，主要污染物浓度 COD 350mg/L，SS300 mg/L，氨氮 30 mg/L。项目施工生活污水经隔油池、化粪池处理后达到由当地农户作为农肥回用于农田，不外排 （3）噪声 噪声污染是施工期的主要环境问题，土地平整、土石方阶段主要噪声设备有挖掘机及渣土车，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。不同的施工设备产生的机械噪声声级见表7-2。 表7-2 施工机械及其噪声源强 施工阶段 声源 声级/dB(A) 土地平整 土石方阶段 挖掘机 78～90 渣土车 75～90 建筑、装饰、安装阶段 混泥土等材料输送车 80～90 振捣机 80～90 电锯 90～95 电钻 78～85 电锤 80～90 多功能木工刨、切割机 90～100 角向磨光机 85～95 （4）固废 拟建工程在施工过程中产生的建筑废料以及施工期工人产生的生活垃圾。 施工人员生活垃圾分类收集，生活垃圾排放量约15kg/d(以0.5kg/人•d计)，由环卫部门统一收集处理。 （5）生态环境 施工期间开挖土地，破坏地表植被，且裸露的土堆遇到暴雨时，易引起水土流失等。 营运期环境影响分析 1、废水影响分析 本项目营运期废水主要包括生产废水和生活污水，其中生产废水包括车间设备清洗用水、豆制品生产废水、鱼制品生产用水、肉制品解冻及清洗废水，具体环境影响分析如下： 本项目属于间接排放建设项目，根据《环境影响评价技术导则地表水》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。本项目废水包括生活污水和生产废水。 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目产生的生产废水经厂区自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与经过隔油池、化粪池处理的生活污水一起通过污水管网最终进入邵东县美桥污水处理厂，邵东县美桥污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB l8918—2002)一级A标准排放至邵水，故该废水治理措施有效。 依托污水处理设施的环境可行性评价 厂区自建污水处理站处理工艺如下: 图7-1 自建污水处理站工艺流程 1、工艺流程说明： ①调节池： 废水首先经过收集后进入废水调节池，由于废水水量水质波动较大，如直接进入处理系统，对后续各处理设施争产发挥功能不利，甚至可能遭到破坏，个别参数也难以控制，处理效果不稳定，故在废水进入处理系统之前设置调节池，用以进行水量的额调节和水质的均化，以保证废水的正常进行。 ②气浮： 向废水中加入PAC、PAM，同时向废水中通入空气，在水中形成高度分散的微小气泡，粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒，形成水-气-颗粒三相混合体系，颗粒粘附气泡后，形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面，形成浮渣层被刮除，从而实现固液或者液液分离的过程。 ③厌氧处理： 在厌氧处理过程中，废水中的有机物经大量微生物的共同作用，被最终转化为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢和氨等。在此过程中，不同微生物的代谢过程相互影响。 高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段：水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。 废水在UASB反应器内产生厌氧反应，废水大分子有机物被降解，废水处理中废水被尽可能均匀的引入反应器的底部，污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。在厌氧状态下产生的沼气（主要是甲烷和二氧化碳）引起了内部的循环，这对于颗粒污泥的形成和维持有利。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上，附着和没有附着的气体向反应器顶部上升。上升到表面的污泥撞击三相反应器气体发射器的底部，引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面，附着和没有附着的气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。 ④生物接触氧化： 生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。 生物接触氧化池结构包括池体，填料，布水装置，曝气装置，在曝气池中设置填料，将其作为生物膜的载体。待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料，与生物膜接触，生物膜与悬浮的活性污泥共同作用，达到净化废水的作用。氨氮、亚硝酸、硝酸盐、硫化氢等有害物质都将得到去除。 ⑤沉淀池： 通过废水中悬浮物的沉降作用，在池地形成污泥。 ⑥污泥处理 污泥池的污泥经浓缩后运至垃圾填埋场填埋。 处理后的废水加入一定比例的次氯酸钠消毒后达标排放 2、自建污水处理站处理可行性分析： 表7-3 污水处理站进水水质情况 项目 污染物名称 CODcr BOD5 SS pH 本扩建项目（mg/L） 1060.648 662.259 644.429 6-9 1）BOD5/CODCr比值 污水 BOD5/CODCr比值是判定污水可生化性的最简便易行和最常用的方法。一 般认为 BOD5/CODCr≥0.4 属生化性较好，0.25≤BOD5/CODCr＜0.4 属于可生化处 理，BOD5/CODCr＜0.25 属于较难生化和不宜生化处理。本项目污水BOD5/CODCr＝0.6，表明本项目产生废水可生化性较好，可以采用生化处理工艺。 本项目采用污水处理工艺为：调节池+气浮池+UASB厌氧处理+一级生物接触氧化池+一级生物接触氧化池+沉淀池+消毒池，其中气浮池将大部分浮油和悬浮物去除，有效地降低了废水中SS、有机物的含量，厌氧处理中进一步将废水中难降解的有机物去除，生物接触池中将废水中的有机物进一步去除，有机物的去除主要为好氧处理，氮、磷的去除，主要使用厌氧、好氧、缺氧的组合方式进行处理，本项目设置了污泥回流，优先利用污水中的碳源，减少外加碳源量，从碳源调配与高效利用方面进行优化，沉淀池中将废水中悬浮物去除，尽可能将污泥分离，去除水中的悬浮物和总磷，本项目消毒采用加入次氯酸钠，较为方便，消毒效果较好。 本工艺为常见的、成熟的工艺，通过上述分析，认为采用本工艺处理食品厂工业废水是可行的。 本项目位于邵东县黑田铺镇栗山铺，属于邵东县城北片区，在邵东县美桥污水处理厂纳污范围内，经过厂区自建污水处理站处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，符合邵东县美桥污水处理厂进水水质要求，邵东县美桥污水处理厂现有污水处理规模为8万m3/d，邵东县美桥污水处理厂采用改良型氧化沟工艺，根据废水水质不同而组合成不同的生物处理工艺。这种工艺不仅有良好的脱氮除磷效果，而且在厌氧和缺氧条件下能把大分子量的有机物裂解成易于好氧生物降解的低分子量有机物。 本项目隔油池、化粪池处理后的废水经市政管网汇入邵东县美桥污水处理厂进行深度处理。邵东县工艺流程为：改良型氧化沟工艺。本项目污水外排废水量为4771.8m3/a（15.9m3/d），其废水质主要为COD、SS、氨氮，污水排放量远远小于邵东县美桥污水处理厂处理能力，项目排水量对污水处理厂造成的冲击影响较小，另外，园区隔油池、化粪池处理后，各水质因子均满足纳管排放标准，因此，项目废水可经邵东县美桥污水处理厂后达标排放，对区域水环境影响较小。 （3）污染源排放量核算 根据工程分析，对本项目排放污染物进行核算（本项目属于间接排放建设项目，其污染源排放量核算依托市邵东县美桥污水处理厂的控制要求），废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-4，废水间接排放口基本情况见表7-5，废水污染物排放执行标准表见表7-6。废水污染物排放信息表见表7-7。本项目废水经邵东县美桥污水处理厂处理后排入邵水。项目主要污染物年排放量CODCr为0.24t/a，氨氮为0.04t/a。 表7-4废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 CODCr 氨氮 SS 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 W1 隔油池、化粪池 / DW001 ■是 □否 ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 表7-5废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理位置 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 111.773186 27.320230 0.4772 市政污水管网 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 邵东县美桥污水处理厂 CODCr 氨氮 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 表7-6废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 CODCr 氨氮 污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 500 45 表7-7废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 CODCr NH3-N 50 8 0.000797 0.000127 0.24 0.04 全厂排放口合计 CODCr 0.24 NH3-N 0.04 （3）地表水环境影响评价结论 ①水环境影响评价结论 本项目生产废水经自购成套污水处理设施处理达标后与生活污水经市政管网入市邵东县美桥污水处理厂处理后达标排放，对区域水环境影响较小。 ②污染源排放量 项目年排放量CODCr为0.24t/a，氨氮为0.04t/a。 ③地表水环境影响评价自查表 本项目的地表水环境影响评价自查表详见附表2。 大气污染物影响分析 本项目在运行过程中对环境空气产生不良影响主要来源于车间生产异味、锅炉烟气、油炸油烟、食堂油烟、污水处理站恶臭。产生污染物包括有：车间油炸油烟、食堂油烟、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、恶臭，其中油烟物环境质量标准，无法定量评价其对周围环境质量影响，污水处理站产生恶臭，无法定量计算其恶臭产生量，因此本项目对车间油炸油烟、食堂油烟、污水处理站恶臭进行简要评价，对锅炉废气进行详细预测及评价。 ①车间油炸油烟 本项目生产油烟经集气罩+油烟净化器+15排气筒处理后有组织排放量为0.00373t/a（0.00155kg/h），0.776mg/m3可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定的小于等于2mg/m3排放标准的要求。未收集的油烟废气在车间呈无组织排放，排放量为0.0028t/a（0.00115kg/h），对周围环境影响较小。 ②食堂油烟 本项目利用现有厨房，厨房使用电、液化气等清洁能源，就餐人数较少，炒菜时会产生少量油烟，产生油烟经过厨房安装的油烟机收集后经排气筒排放，排放量较小，时间短，项目食堂油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的规定，对周围的环境空气质量影响很小。 ③污水处理站恶臭环境影响 本项目运行期对环境空气不良影响主要来源于恶臭污染物，污水和污泥的恶臭主要在调节池、生物处理区域和污泥脱水间溢出，出水恶臭基本没有，污水处理站恶臭主要为硫化氢和氨气，通过密闭操作和加强污水处理站区域通风，可减缓污水处理站恶臭影响。 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，选择估算模型AERSCREEN计算，对项目的大气环境评价工作进行分级，根据拟建项目的工程分析相关内容，选取1~3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），其中Pi定义如下： 式中： Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； Coi一般选用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 本项目选取SO2、氮氧化物、烟尘为主要污染物进行估算，判别标准见表7-8，评价因子和评价标准见表7-9，估算模型参数表见表7-10。计算污染物的最大地面浓度占标率Pi，占标率最大的污染物计算结果见表7-10。 表7-8 大气环境影响评价工作级别判据表 评价工作等级 分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 表7-9 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 颗粒物 1小时 900 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）24h 均值的3倍折算为1h平均质量浓度限值 SO2 1小时 500 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） NOx 1小时 250 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 表7-10 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数(城市选项时) 134.05万人 最高环境温度/℃ 40.6 最低环境温度/℃ -11.3 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m 是否会考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km 岸线方向/℃ 表7-11 废气有组织点源排放源强 排气筒高度 排气筒内径 烟气出口流量 烟气出口温度 排放工况 评价因子源强（kg/h） m m m3/h ℃ 15 0.5 4000 25 正常 烟尘：0.00278 SO2：0.189 NOx：0.113 非正常 烟尘：0.056 SO2：0.189 NOx：0.113 经预测，本项目正常排放的污染物的Pmax预测结果如下： 表7-12 Pmax预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) 点源 粉尘 900 0.3599 0.0400 SO2 500 24.47 4.894 NOx 250 14.64 5.856 本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，各污染物最大落地浓度值占标率中最大值Pmax=5.856%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价工作分级依据，结合估算结果可知，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据区域环境状况和本项目的特点，预测评价范围确定以厂界为边界外延2.5km，形成的边长为5km的矩形区域。 估算模式计算结果见下表： 表7-13 采用估算模式预测结果表 下风向距离D(m) 粉尘排放，正常情况 粉尘排放，非正常情况 预测质量浓度Ci3(μg/m3) 占标率Pi3(%) 预测质量浓度Ci3(μg/m3) 占标率Pi3(%) 25 0.2309 0.0257 4.654 0.5171 50 0.2024 0.0225 4.079 0.4532 75 0.1423 0.0158 2.868 0.3187 100 0.1274 0.0142 2.567 0.2852 200 0.8068E-01 0.0090 1.626 0.1807 300 0.5576E-01 0.0062 1.124 0.1249 400 0.4049E-01 0.0045 0.8162 0.0907 500 0.3097E-01 0.0034 0.6241 0.0693 600 0.2464E-01 0.0027 0.4967 0.0552 700 0.2022E-01 0.0022 0.4076 0.0453 800 0.1699E-01 0.0019 0.3424 0.0380 900 0.1454E-01 0.0016 0.2931 0.0326 1000 0.1264E-01 0.0014 0.2547 0.0283 1500 0.7308E-02 0.0008 0.1473 0.0164 2000 0.4927E-02 0.0005 0.9930E-01 0.0110 2500 0.3619E-02 0.0004 0.7294E-01 0.0081 最大落地浓度 0.3599 0.0400 7.254 0.8060 最大落地浓度距离（m） 15 15 表7-14 采用估算模式预测结果表 下风向距离D(m) SO2排放，正常情况 SO2排放，非正常情况 预测质量浓度Ci3(μg/m3) 占标率Pi3(%) 预测质量浓度Ci3(μg/m3) 占标率Pi3(%) 25 15.70 3.14 15.7 3.14 50 13.76 2.752 13.76 2.752 75 9.678 1.9356 9.678 1.9356 100 8.662 1.7324 8.662 1.7324 200 5.486 1.0972 5.486 1.0972 300 3.792 0.7584 3.792 0.7584 400 2.754 0.5508 2.754 0.5508 500 2.106 0.4212 2.106 0.4212 600 1.676 0.3352 1.676 0.3352 700 1.375 0.275 1.375 0.275 800 1.155 0.231 1.155 0.231 900 0.9889 0.19778 0.9889 0.19778 1000 0.8595 0.1719 0.8595 0.1719 1500 0.4970 0.0994 0.497 0.0994 2000 0.3350 0.067 0.335 0.067 2500 0.2461 0.04922 0.2461 0.04922 最大落地浓度 24.47 4.894 24.47 4.894 最大落地浓度距离（m） 15 15 表7-15 采用估算模式预测结果表 下风向距离D(m) NOx排放，正常情况 NOx排放，非正常情况 预测质量浓度Ci3(μg/m3) 占标率Pi3(%) 预测质量浓度Ci3(μg/m3) 占标率Pi3(%) 25 9.392 3.7568 9.392 3.7568 50 8.232 3.2928 8.232 3.2928 75 5.789 2.3156 5.789 2.3156 100 5.181 2.0724 5.181 2.0724 200 3.281 1.3124 3.281 1.3124 300 2.268 0.9072 2.268 0.9072 400 1.647 0.6588 1.647 0.6588 500 1.259 0.5036 1.259 0.5036 600 1.002 0.4008 1.002 0.4008 700 0.8224 0.32896 0.8224 0.32896 800 0.6909 0.27636 0.6909 0.27636 900 0.5915 0.2366 0.5915 0.2366 1000 0.5141 0.20564 0.5141 0.20564 1500 0.2973 0.11892 0.2973 0.11892 2000 0.2004 0.08016 0.2004 0.08016 2500 0.1472 0.05888 0.1472 0.05888 最大落地浓度 14.64 5.856 14.64 5.856 最大落地浓度距离（m） 15.00 15.00 由上表可知，项目有组织排放的大气污染物最大落地浓度占标率为氮氧化物落地浓度占标率，氮氧化物最大落地浓度为14.64ug/m3，占标率为5.856%<10%，其余污染物最大落地浓度占标率均小于10%，对周围环境的影响较小。 （2）废气污染物排放量核算 根据工程分析，对本项目有组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见表7-16和表7-17。 表7-16 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度(mg/m3) 核算排放速率(kg/h) 核算年排放量(t/a) 主要排放口 1 P1 烟尘 SO2 NOx 0.694 47.222 28.333 0.00278 0.189 0.113 0.005 0.34 0.21 主要排放口合计 烟尘 SO2 NOx 0.005 0.34 0.21 有组织排放总计 有组织排放总计 烟尘 SO2 NOx 0.005 0.34 0.21 本项目大气污染物年排放量核算情况见表7-17。 表7-17 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 烟尘 0.005 2 SO2 0.34 3 NOx 0.21 综上可知，本项目大气污染物年排放核算情况为：烟尘：0.005t/a、SO2：0.345t/a、NOx：0.204t/a。排放浓度为：烟尘：0.694mg/m3、SO2：47.222mg/m3、NOx：28.333mg/m3。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气标准。综上锅炉废气对周围环境影响较小。 （3）大气环境防护距离分析 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目项目厂界浓度未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 （4）大气环境影响评价自查表 本项目的大气环境影响评价自查表见附表3。 3、固体废弃物影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要有边角料、废植物油、卤渣、废气包装材料、布袋除尘收集的粉尘、生物质燃烧灰渣、不合格产品以及污水处理站污泥，具体产生和处理情况详见表7-18。 表7-18 本项目固废产排情况 类型 数量 废物性质 处理处置办法 次品原料 1.5t/a 一般固废 回收利用 不合格产品 1t/a 收集后定期由环卫部门清运 废植物油、卤渣 15t/a 委托具有相关资质单位处理 卤水 32t/a 废包装 0.5t/a 外售物资回收部门 生物质灰渣 4.16t/a 收集给附近农户作为肥料 生活垃圾 18t/a 收集后定期由环卫部门清运 实验室固废 1t/a 污水处理中污泥 12t/a 运送至垃圾填埋场卫生填埋 本项目产生的废包装收集后暂存于固废暂存间，并定期批量外售；边角料、次品原料、不合格产品、和生活垃圾则用垃圾桶分类收集后暂存，并定期清运至城市垃圾填理场卫生填埋。 项目按一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，并设临时堆放生产废料区域，分区堆放各类垃圾。由于生产废料容易变质腐烂产生异味，影响大气环境，因此应严格控制生产废料在厂内的堆放时间（不得超过12小时），及时清运。且生产废料暂存区域远离生产车间，并做好清洁卫生消毒工作，防止滋生蚊蝇。 综上所述，本项目在保证对产生固体废物进行及时清运和妥善处理后，生产废料也能得到合理处置，则项目不会对当地环境质量造成不利影响。 4、噪声影响分析 项目噪声主要来源为生产厂房内空调机组、全自动灌装机、振动磨生产运行中产生的噪声，其噪声源强为75~90dB(A)之间。噪声防治对策应该从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手，项目拟安装设备具有噪声低，振动小的特点，同时在布置上进行局部隔离，并配用减振垫、隔音门窗等措施，降低噪声的产生和扩散。 ①噪声影响分析 本项目各噪声源可视为一个整体意义上的点源，外向四周辐射中。当多个设备同时作业时，各设备噪声叠加形成总等效连续A声级。 多个设备同时作业的总等效连续A声级计算公式为： n Leq总=10lg(∑100.1Leqi) i=1 式中，Leqi--第i个声源的等效声级； 利用预测模式计算出本项目设备运行的总等效A声级大约为89.95dB(A)。厂区内设备均选用国内行业技术较为先进的低噪声、低振动的机型，同时在布置上进行局部隔离，并配用减震器，吸声装置降低噪声的产生和扩散。 根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。在此预测中，我们仅考虑距离衰减，故选用点声源衰减模式进行预测。 点声源衰减模式： Lq=Lo–20lgr-△L 式中：Lq–––距点声源r米处的噪声级（dB） Lo–––距点声源1米处的噪声声级（dB） △L–––屏障、吸音等综合削减声级（dB） 噪声影响预测结果见表7-19所示。 表7-19 噪声衰减结果 单位：dB 源强dB 减振降噪、墙体隔声量dB 源强在车间外不同距离噪声衰减值 厂界距离m 东 南 西 北 77.5 122.3 77.5 122.3 89.95 10 贡献值dB 42.16 38.21 42.16 38.21 经预测计算，评价认为该项目不会出现噪声扰民现象的发生。主要原因是，工作车间产生的噪声经减振、厂房隔声，再经距离衰减后，厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间≤60dB的要求，故评价认为该项目不会对附近的居民楼造成明显影响。由于项目夜间不进行生产，则项目噪声经减振降噪、衰减后对周边环境的影响在可接受范围之内。 ②噪声防治措施 项目的主要噪声为：生产设备运行时产生的噪声，噪声级在 65~85dB(A)之间。 对于以上噪声污染必须采取适当的治理措施： 选用低噪声设备，并对噪声设备进行合理布局，对噪声设备还应采取必要的隔声、吸声、减震等措施，如分切机、滚揉机等采用独立基础，并加装了减震垫。优化设备布局，将高噪声设备如空压机等置于独立车间内，并在进出口处采用软连接。 2、通风风机安装减震垫片，定期检修保持润滑。 采取经墙体隔音、减振和消声等措施处理后，再经过一段距离的衰减作用，使项目产生的噪声得到控制，这样使厂界噪声控制在昼间60dB（A），夜间50dB（A）以内，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 5、环境风险分析 （1）风险识别 ①本项目生产过程中所涉及到的危险物质主要有天然气、食用油等，查阅《危险化学品名录（2015版）》，天然气属于易燃气体，食用油属于易燃液体。天然气经管道运输，不在厂区储存，植物油属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中易燃液体物质名录。 危险化学品的危险性类别、危险特性分类详见下表。根据物理理化性质，本项目的环境风险主要是潜在的爆炸事故隐患，一旦发生事故，将对于周边水环境、气环境产生不良影响。本评价仅对可能产生的环境风险进行分析评价，安全内容以安全评价报告结论为准。 表7-20 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 植物油 0.5 1000 0.0005 Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 由上表可知Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目环境风险评价进行简单分析。 （2）环境风险识别及分析 1）环境风险主要有： ①火灾等事故引发突发环境风险事件。本项目使用的植物油等为易燃物品，生产过程中使用的能源为电能和天然气，在发生火灾的情况下易产生有毒有害气体。 ②原料泄漏 生产使用的植物油，若泄漏到环境中可能污染地表水、土壤等。 表7-21 生产和贮存过程中潜在危险因素分析 事故种类 产生原因 易发场所 火灾 植物油、天然气等易燃品，在油炸车间、原料仓库不规范操作，引起火灾 生产车间、仓库 泄露污染环境 项目使用的植物油等发生泄露 生产车间、仓库 2）风险影响分析 本环评参照过往已经发生的事故情况确定本次评价的最大可信事故为：火灾引发的次生环境灾害。 ①火灾事故影响分析 一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，泄漏液体和消防水将进入排水系统以及渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水环境、土壤环境的污染。 ②泄漏事故影响分析 本项目若管理操作不当或意外事故，如贮瓶或贮桶遇昼夜温差变化较大而导致泄漏，存在着原料泄漏从而引起燃烧甚至爆炸的事故风险。这不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至还要危及人身的生命安全。此外，储存、装卸过程可能造成的原料泄漏，除在大气中挥发而损耗外，其余部分会随着地面冲洗水进入污水管道，如果不做好清污分流，地面冲洗水有可能进入雨水管道，从而造成地表水体污染。 ③项目环保设施环境风险识别： A、污水管道由于堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量的污水外溢，污染地下水及地表水； B污水处理站由于停电、设备损坏，污水处理设施运行不正常，停车检修等造成大量污水未经处理直接排放至邵东县美桥污水处理厂； C、锅炉烟气处理设施出现故障，导致锅炉废气不经处理外排。 D、油炸废气处理设施出现故障，导致油炸废气不经处理事故外排。 2、应急措施 ①必须建立定期对设备进行安全检查的制度，明确设备安全防护重点部位和危险岗位，有完善的设备安全防护措施。 ②定期对设备进行日查、月度检查、季度检查。对查出的事故隐患，及时进行整改，并认真做好安全检查记录和事故隐患整改记录。 ③值班人员在值班过程中，要尽职尽责，认真检查各类管道和各类阀门有无堵塞、破裂情况，如有需立刻报告上级，并积极采取安全防范控制措施。 ④对于植物油、废水泄露，抢险人员立即切断泄漏源，采用收容的方法收集泄露植物油、废水，并进行堵漏。 ⑤对废气处理设施定期进行检查，安排专人维护，如发现故障，立即停止生产，进行维修。 2、植物油事故影响分析及防治措施 ①生产经营单位应当制定储罐有关安全生产的规章制度和安全操作规程，建立容器定期检查和日常维护记录。 ②配备专兼职管理人员：使用单位要明确管理部门，配备必要的专兼职管理人员，定期检查，发现故障或隐患应立即停用，发生事故及时上报。如发生泄漏，应及时清理；通知安全部门人员；如油炸车间发生火灾，应立即关闭天然气阀门等与此设备相连的所有阀门，然后关闭该工艺装置；不得使用水灭火，可使用二氧化碳、泡沫灭火器扑灭、立即疏散厂区人员及附近居民；通知本厂安全部门人员及召唤消防队、医疗救护队。 ③未经安全培训合格不得上岗作业：生产经营单位的主要负责人、安全管理人员和设备作业人员应接受必要的安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制危害和应急处理能力。未经安全生产培训合格的从业人员不得上岗作业。 （3）风险小结 项目运行过程中必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免触电、火灾事故的发生。 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。 （4）风险事故应急预案 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案须符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等作出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。具体内容及要求见表7-22。 表7-22 突发事故应急预案内容及要求 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：生产车间、环境保护目标 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制等相关内容 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 防火区域控制：事故现场邻近区域 清除污染措施：事故现场邻近区域 清除污染设备及配置 8 人员紧急撤离、疏散， 应急剂量控制、撤离组织计划 毒物应急剂量控制规定：事故现场工厂、邻近区、撤离组织计划、疗救护、公众健康 9 事故应急救援关闭程 序与恢复措施 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施基地、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 人员培训应急预案演练 11 公众教育和信息 公众教育 信息发布 在发生风险事故的情况下，建设单位要严格按照风险预案的要求，制定风险应急预案，同时结合以下的风险应急措施时行操作，将事故造成的影响降到最低。 表7-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 湖南巧大娘食品有限公司食品加工项目 建设地点 （湖南）省 （邵阳）市 （邵东县）区 （）市 （）园区 地理坐标 经度 111.773508 纬度 27.320535 主要危险物质及分布 主要为植物油，储存于原料储存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） ①植物油泄漏，处置不当将会对发生火灾，生态等环境产生不同程度危害。 ②火灾事故影响，灭火产生的废水、灭火剂等如处置不当会对地表水、空气环境产生二次污染。 ③污水处理设施出现故障，出水水质不达标，对邵东县美桥污水处理厂造成冲击，影响污水处理厂出水水质。 风险防范措施要求 ①注意植物油的使用，注意用电安全，制定火灾应急预案，并报上级主管部门批准，并定期演练等。 ②污水处理设施出现故障，日常检修和巡查，根据水质情况在调节池进行调节，预防污水处理设施出现故障。如污水处理出现故障应减小进水量，进行维修处理。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目危险物质为植物油，根据HJ941-2018附录A中易燃易爆物质来判定，可知Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目环境风险评价进行简单分析。 6、外环境对本项目的影响及防治措施 根据《食品企业通用卫生规范》（GB14481-2013），食品企业“厂区周围不得有有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址；厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所；厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区”，项目所在地周围无有害气体、放射性等污染源，同时建设单位每天对道路洒水进行抑尘活动，符合《食品企业通用卫生规范》（GB14481-94）。 但该地区存在部分容易滋生蚊蝇、老鼠、蟑螂等地，存在潜在的卫生安全隐患。 因此，为降低外环境对本项目食品安全造成的风险，本评价建议采取如下措施进行防范： 1对项目厂区周边易滋生蚊蝇、老鼠、蟑螂等地加强消毒、灭鼠、灭虫措施； 2在项目所在地的居民配合下，定期进行灭鼠、灭蝇工作。 综上所述，项目受外环境的影响较小，项目的建设与外环境相容。 7、产业政策符合性分析 本项目产品属于农副食品加工行业，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类鼓励类中第一款第32项：“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”产业，且本项目产品和工艺不属于淘汰类、限制类项目，所使用设备没有限制类和淘汰类，符合国家产业政策。 8、项目选址及总平布置合理性 项目位于邵东县黑田铺镇栗山铺，主要建设厂房、办公楼、宿舍等，占地面积55450m2，建设方已与邵东县人民政府签订了合同（详见附件）。 根据《邵东县城总体规划及县域城镇体系规划（2008-2020年）》，项目所在地属于工业用地，与当地规划相符。 项目附近无其他自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，交通便利，为项目的建设提供了良好的环境。综上所述，从基础条件、环境条件、规划条件分析，项目选址可行。 项目厂房为矩形，根据生产工艺布置厂区内建构筑物，厂房主出入口设置在西侧，1#厂房主要为包装车间、2#厂房布置为冷库和油炸房、3#、4#为后期调整用房，主要生产豆制品和肉制品，整个厂区工艺流程合理，功能分区明确，交通运输畅通，生产管理方便，厂区布局科学，总平面布置合理。 9、环境监测计划 建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和排污口规范化设置要求，项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-24 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 噪声 厂界四周 连续等效A声级 每半年一次 废气 厂界上风向、下风向 油烟、SO2、氮氧化物、颗粒物 每年一次 厂界四周 油烟、SO2、氮氧化物、颗粒物、H2S、NH3 每年一次 排气筒 油烟、SO2、氮氧化物、颗粒物 每季度一次 废水 总排放口 COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 每月一次 10、环保投资及竣工验收 本项目总投资12000万元，环保投资约48万元，占总投资的0.4%，项目环保投资情况具体见下表。 表7-25 建设项目环境保护环保投资 序号 污染控制类型 环保用途 环保投资（万元） 1 废气污染防治工程 车间通风换气设施、锅炉烟气处理采用的布袋除尘及20m排气筒、车间集气罩+油烟净化器+15m排气筒、厨房油烟：集气罩+油烟净化器+15m排气筒 20 2 废水污染防治工程 隔油池、化粪池 5 污水处理站 20 3 噪声污染防治工程 隔声、减振处理 1 4 固体废物处置工程 垃圾桶，固废暂存间 2 总计 48 建设项目竣工验收如下表7-26所示： 表7-26 建设项目竣工验收一览表 类别 污染源名称 治理措施 验收标准 大气污染物 锅炉烟气 生物质锅炉布袋除尘设施处理后由20m高排气筒排放 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物燃气排放浓度限值 原料异味 厂房内通风设施 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 车间油炸油烟 集气罩+油烟净化器+15m排气筒 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)要求 食堂油烟 集气罩+油烟净化器+15m排气筒 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)要求 水污 染物 生活污水 隔油池、化粪池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 生产废水 污水处理站 固体 废物 次品原料 回收利用 无害化 不合格产品 收集后定期由环卫部门清运 废植物油、卤水、卤渣 委托具有相关资质单位处理 废包装 外售废品回收站 生物质灰渣 收集给附近农户作为肥料 生活垃圾 收集后定期由环卫部门清运 实验室固废 污水处理站污泥 定期运送至垃圾填埋场 噪声 消声减震、墙壁隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运 营 期 | 锅炉 | 烟尘（颗粒） | 生物质锅炉布袋除尘设施处理后由20m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  |  |  | SO2、氮氧化物 |  |  |
|  |  | 原料异味 | 恶臭 | 厂房内加强通风 |  |
|  |  | 车间油烟 | 油烟 | 集气罩+油烟净化器+15排气筒 |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 集气罩+油烟净化器+15排气筒 |  |
|  |  | 污水处理站恶臭 | 恶臭 | 设备加盖处理、污水站区域加强通风 |  |
| 水污染物 | 运 营 期 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池，隔油池 | 达标排放 |
|  |  | 生产废水 | CODcr、BOD5 、SS、氨氮 | 厂区污水处理站 |  |
| 固 体 废 物 | 运 营 期 | 生产过程 | 次品原料 | 回收利用 | 处置率100％ |
|  |  |  | 不合格产品 | 收集暂存后，由环卫部门定期清运合理处置 |  |
|  |  |  | 废植物油、卤水、卤渣 | 委托具有相关资质单位处理 |  |
|  |  | 检验 | 实验室固废 | 由环卫部门定期清运合理处置 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集暂存后，由环卫部门定期清运合理处置 |  |
|  |  | 包装库 | 废包装 | 外售废品回收站 |  |
|  |  | 锅炉 | 生物质灰渣 | 收集给附近农户作为肥料 |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 污泥 | 定期运送至垃圾填埋场 |  |
| 噪 声 | 运 营 期 | 生产工序 | 生产设备 | 设备减振降噪、厂房隔音 | 达标排放 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 项目周边生态结构简单，同时项目建设地无周围无水源保护地、风景名胜需等重点保护的生态环境保护对象，项目在采取污染防治、落实绿化措施的情况下，不会对建筑区域生态环境造成影响。 |

# 九、结论与建议

1、结论 （1）项目基本概况 为抓住发展契机，湖南巧大娘食品有限公司投资12000万元，在邵东县黑田铺镇栗山铺建设4座生产厂房、宿舍楼、办公楼、锅炉房等，预计每年可生产32t热加工熟肉制品、84t豆制品、53t鱼制品、11吨素食类食品。 （2）项目选址及总平面布置可行性 项目位于黑田铺镇栗山铺，占地面积55450m2，建设方已签订了合同（详见附件）。 根据《邵东县城总体规划及县域城镇体系规划（2008-2020年）》，项目所在地属于工业用地，与当地规划相符。 项目附近无其他自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，交通便利，为项目的建设提供了良好的环境。综上所述，从基础条件、环境条件、规划条件分析，项目选址可行。 项目厂房为矩形，根据生产工艺布置厂区内建构筑物，厂房主出入口设置在西侧，整个厂区工艺流程合理，功能分区明确，交通运输畅通，生产管理方便，厂区布局科学，总平面布置合理。 （3）产业政策符合性分析 本项目产品属于农副食品加工行业，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类鼓励类中第一款第32项：“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”产业，且本项目产品和工艺不属于淘汰类、限制类项目，所使用设备没有限制类和淘汰类，符合国家产业政策。 （4）环境影响评价结论 ①废气 本项目锅炉排放的烟尘、二氧化硫及氮氧化物可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，即烟尘≤20mg/m3，二氧化硫≤50mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3，锅炉烟气对周围大气环境影响较小。 项目生产、调味异味，可引起人体不适。主要来自工序卤制、搅拌、辅料制作过程，该三项工序均在较为封闭的容器内进行，少量异味气体以无组织排放形式逸散在车间中，车间加强通风换气，厂界排放浓度可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准。 ②废水 生产废水经自建污水处理站处理，项目污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准外排进入邵东县美桥污水处理厂处理达标后排入。生活污水经隔油池、化粪池处理后经管网进入邵东县美桥污水处理厂处理。 污水处理厂出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求，且本项目废水产生量为15.906m3/d，对污水处理张日处理能力冲击小，排入污水处理厂处理可行。 ③噪声 本项目产生的噪声来源于设备产生的机械噪声，为固定点源，经基础减振处理后的声压级约为65 -85dB(A)。根据现场调查，项目厂界西侧130m处为住宅区，根据计算本项目噪声排放值可达到《工业企业噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。在做好生产车间的封闭隔声措施，加强设备的日常维护，保证设备正常运行等措施后，营运期噪声对周边环境影响较小。 ④固废 本项目产生的废包装收集后暂存于固废暂存间，并定期批量外售；边角料、次品原料、不合格产品、和生活垃圾则用垃圾桶分类收集后暂存，并定期清运至城市垃圾填理场卫生填埋；卤水、卤渣、废植物油等委托具有相关资质单位处理、污泥外运至垃圾填埋场。 项目按一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，并设临时堆放生产废料区域，分区堆放各类垃圾。由于生产废料容易变质腐烂产生异味，影响大气环境，因此应严格控制生产废料在厂内的堆放时间（不得超过12小时），及时清运。且生产废料暂存区域远离生产车间，并做好清洁卫生消毒工作，防止滋生蚊蝇。 本项目在保证对产生固体废物进行及时清运和妥善处理后，生产废料也能得到合理处置，则项目不会对当地环境质量造成不利影响。 2、环评总结论 本项目符合国家现行产业发展政策，项目在运行中产生一定程度的废气、废水、噪声及固体废物的污染，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施以及主要污染物总量控制方案以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。据此，本评价认为，本项目可以在拟定地点按照拟定的规模实施。从环保角度而言，本项目建设是可行的。 3、要求与建议 1、加强生产和环保管理工作，确保环保设施正常运行。应设专职人员负责项目营运期的环境保护工作，定期检查，提高职工的环境保护意识，将环境保护管理寓于工厂的清洁生产管理中，提高物料的利用率，减少污染物排放。 2、加强管理，使污染物尽量消除在源头，厂区内应经常打扫，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。 3、经常检查安全消防设施的完好性，提高防火意识，防止火灾发生。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件 附件1：环评委托书 附件2：营业执照 附件3：厂房合同 附件4：监测报告及质保单 附件5：排污权证 附图 附图1：项目地理位置图 附图2：项目环境保护目标图（卫星图） 附图3：项目总平面布置图 附图4：各层平面布置图 附图5：现场照片 附表 附表1：建设项目环境保护审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

噪声

扬尘

建筑垃圾

噪声

扬尘

建筑垃圾

噪声

扬尘

弃土

噪声

建筑垃圾

施工废水、建渣、噪声、扬尘、局部水土流失

装饰工程

基础工程

主体工程

安装工程

工程验收

豆   腐

废水、次品原料

清洗、分切

异味

配料★

卤 煮★

油烟

辅料制作

拌料

真空包装★

杀菌★

★

不合格产品

检 验

包装入库

次品原料

选   料

废水

清  洗

切丝（片）

次品原料

滚  筛

脱  盐

油烟

废水

辅料制作

脱  水

配料★

拌  料

真空包装★

杀 菌★

★

不合格产品

检 验

包装入库存

肉  类

废水

解 冻

次品原料

挑  选

废水

蒸  煮

异味

卤制★

油烟

辅料制作

油烟

油炸★

配料★

拌料

真空包装★

杀菌★

★

不合格产品

检 验

包装入库存

原材料

次品原料

去  杂

浸 泡★

废水

清 洗

油烟

油炸★

油烟

异味

辅料制作

卤制★

配料★

拌料

真空包装★

杀菌★

★

不合格产品

检 验

包装入库存

损耗：864

生活污水：3456

生活用水：4320

车间、设备清洗用水：1080

隔油池、化粪池

损耗：4

豆制品生产 用水：40

新鲜用水：9514.29

自建污水处理站

损耗8.89

损耗：216

生产废水：1315.8

鱼制品生产用水：88.89

损耗：27.6

肉制品生产用水：275.4

邵东县美桥污水处理厂

损耗：22

酱腌制品生产用水：110

锅炉用水3600