邵环评[2020]31号

关于邵东市财源建材有限公司年产60万吨（含水洗工艺）机制砂生产线建设项目环境影响报告表的批复

邵东市财源建材有限公司：

你单位报送的《邵东市财源建材有限公司年产60万吨（含水洗工艺）机制砂生产线建设项目环境影响报告表》和有关附件已收悉。经研究，现批复如下：

- 你单位投资800万元在邵东市牛马司镇西洋江村（E111°38′10.32″ N27°16′19.39″）租赁邵东县勇浩化工贸易有限公司的部分荒地建设年产60万吨（含水洗工艺）机制砂生产线项目。项目总占地面积10000平方米，主要建设内容有破碎制砂生产车间、原料堆场、成品堆场、办公区等主体工程。同时配套建设化粪池、隔油池、沉淀池、垃圾收集池等环保设施。该项目原材料外购（花岗岩、河卵石、建筑废料），不涉及开采。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号令）和《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湘经信原材料[2018]10号），该项目符合国家产业政策要求。根据湖南润美环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、生产工艺、污染防治和生态保护措施建设该项目。

二、在项目的建设、生产过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。施工期的废水经沉淀后用于洒水抑尘。生产区四周建排水沟，确保初期雨水经收集、沉淀后用于生产；生产废水（车辆冲洗废水、雾化喷淋用水、破碎工序抑尘用水、单层筛分工序抑尘用水、洗砂用水）经污水池+铁罐絮凝沉淀+清水池处理后回用于生产；生活污水经化粪池处理后，由当地村民清运作为农家肥。

2、强化大气污染防治。施工过程中产生的扬尘，釆取定期洒水和规范堆放砂石、水泥等抑尘措施，防止下雨流失和刮风飞扬；破碎筛分粉尘采取封闭式作业和雾化喷淋抑尘措施，进出场石料和产品均须覆盖运输并入棚(三面封闭，一面车辆出入)堆放，皮带输送系统采取封闭措施，据情对装卸点、跌落点、生产区采取喷淋、喷雾措施，对进出道路采取洒水喷淋措施，确保粉尘浓度达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中无组织排放限值。                                                                                              3、加强噪声控制管理。加强施工管理，合理安排施工时间，确保场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。选用先进的低噪声设备，并采取隔音、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。建筑垃圾及时运送至指定地点填埋；生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运、填埋；底泥渣经压滤机压滤脱水后暂存于固废暂存间，定期外运至砖厂；废润滑油、废润滑油桶收集于危废暂存间，定期交有资质的单位处理，危险废物暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

5、加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、项目建成后，在启动生产设施或实际排污之前须申请排污许可证或完成排污许可信息登记。

四、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局邵东分局

2020年6月22日

抄送：  牛马司镇人民政府  湖南润美环保科技有限公司